|  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор АНО «Парк культуры и отдыха «Патриот» _______________А.А. Старшинин «___»_____________________2022г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

проектной документации объекта капитального строительства,

реконструкции непроизводственного назначения по объекту:

«Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания банно-прачечного комбината под общежитие по объекту: Военно-патриотический парка культуры и отдыха Республики Башкортостан «Патриот».

Заказ

|  |  | "ИСПОЛНИТЕЛЬ" ________________ «____» ___________________ 2022г. М.П. |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |
| 1 | Заказчик (Застройщик) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан «Патриот» (АНО «Парк культуры и отдыха «Патриот») |
| 2 | Инвестор (при наличии) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Отсутствует |
| 3 | Подрядчик (генеральная проектная организация) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | По результатам открытого конкурса |
| 4 | Назначение | 210.00.12.10.150 Здания общежитий гостиничного типа (общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) |
| 5 | Уровень ответственности | Нормальный (части 7, 9 ст. 4 ФЗ от 31.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») |
| 6 | Класс сооружения | КС-2 (ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований») |
| 7 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф 3.2 (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| 8 | Класс конструктивной пожарной опасности | С 0 (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| 9 | Степень огнестойкости | II (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| 10 | Класс энергетической эффективности (энергосбережения) | С (нормальный) (таб. 15, п. 10.3, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий») |
| 11 | Виды работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт ) | Капитальный ремонт |
| 12 | Источник финансирования проектирования и строительства объекта (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) | Бюджетные средства разного уровня |
| 13 | Сведения об участке строительства. Планировочные ограничения. Особые геологические и гидрогеологические условия территории | Земельный участок для проектирования здания общежития расположен в Уфимском р-не, с/с Юматовский.Участок относительно ровный, имеет спокойный рельеф. |
| 14 | Нормативные документы и утвержденная проектная и градостроительная документация | Согласно действующему законодательству. |
| 15 | Требования к выделению этапов строительства объекта (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства) | В одну очередь строительства |
| 16 | Сроки строительства объекта | Начало — 2022г Окончание — 2023г |
| 17 | Необходимость выполнения комплексных инженерных изысканий: (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) | Не требуется |
| 18 | Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к существующим (проектируемым) внешним инженерным сетям и коммуникациям, объектам инженерно-технического обеспечения | Техническая возможность присоединения объекта к внешним инженерным сетям и коммуникациям имеется. Подрядчик представляет расчетные нагрузки, а Заказчик получает технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к внешним инженерным сетям, коммуникациям и объектам инженерно-технического обеспечения. Разработка проектно-изыскательских работ согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объекта к внешним инженерным сетям, коммуникациям и объектам инженерно-технического обеспечения выполняется по отдельному договору (контракту). |
| II.Требования к проектным решениям |
| 19 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Земельный участок для проектирования здания общежития расположен в Уфимском р-не, с/с Юматовский. Участок имеет спокойный рельеф. Площадь участка освоения, покрытий и озеленения определить проектом. Выполнить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и другими нормами. |
| 20 | Требования к проекту полосы отвода (указываются для линейных объектов) | Не требуется |
| 21 | Требования к архитектурно-планировочным и технологическим решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Разработать согласно действующим нормам проект общежития на 11 мест. Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства: этажность — 1 общая площадь — 596,84 м2; Набор основных помещений здания; - одноместная комната – 15,49 м2 - двухместная комната – 35,42 м2; - двухместная комната – 19,15 м2; - двухместная комната – 18,30 м2; - двухместная комната – 20,93 м2; - двухместная комната – 27,98 м2; - помещение электрика и сантехника, кладовая для ламп ( с отдельным выходом на улицу); - комната персонала – 13,38 м2; - помещение завхоза – 22,42 м2; - кладовая грязного белья ( с отдельным выходом на улицу) – 32,42 м2; - кладовая чистого белья ( с отдельным выходом на улицу) – 51,88 м2; - сушильная – 11,51 м2; - постирочная – 9 м2; - комната приема пищи – 28,57 м2; - помещение администратора – 27,40 м2; - помещение коменданта – 7,56 м2; - кладовая – 31,67 м2 ( с отдельным выходом на улицу); - узел управления и учета – 7,74 м2; |
| 22 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Разработать согласно действующим нормам проект общежития на 11 мест |
| 22.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком) | При разработке проекта использовать преимущественно оборудование и материалы отечественных производителей. |
| 22.2 | Требования к строительным конструкциям (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов) | Определить после выполнения обследования объекта. |
| 22.3 | Требования к фундаментам (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов) | Фундаменты существующие – блоки бетонные. |
| 22.4 | Требования к наружным стенам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Наружные стены существующие - кирпичные. |
| 22.5 | Требования к внутренним стенам и перегородкам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Перегородки - из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 толщиной 120 мм, перегородки в санитарных узлах — из керамического полнотелого кирпича толщиной 120мм по ГОСТ 530-2012, с конструктивным армированием, с креплением по серии 2.230-1 вып. 5. |
| 22.6 | Требования к полам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Конструкция полов - по плитам перекрытия. |
| 22.7 | Требования к крыше (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Крыша — плоская, совмещенная. |
| 22.8 | Требования к внутренней отделке (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта) | Применить материалы преимущественно отечественных производителей. |
| 22.9 | Требования к наружной отделке стен (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта) | Представить предложения по наружной и внутренней отделке фасадов и помещений на согласование Заказчику в процессе проектирования объекта. |
| 23 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях) | Не устанавливаются |
| 24 | Требования к наружным сетями, коммуникациям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование) | Согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объекта к внешним инженерным сетям, коммуникациям и объектам инженерно-технического обеспечения, технические условия получает Заказчик. Разработка проектно-изыскательских работ согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объекта к внешним инженерным сетям, коммуникациям и объектам инженерно-технического обеспечения выполняется по отдельному договору (контракту). |
| 24.1 | Водоснабжение | Согласно техническим условиям и нормам |
| 24.2 | Водоотведение | Согласно техническим условиям и нормам |
| 24.3 | Теплоснабжение, ГВС | Согласно техническим условиям и нормам |
| 24.4 | Электроснабжение, электроосвещение | Согласно техническим условиям и нормам |
| 24.5 | Телефонизация, телевидение, интернет, радиофикация | Согласно техническим условиям и нормам |
| 24.6 | Газоснабжение | Не предусмотрено |
| 24.7 | Отвод ливневых и талых вод | Выполнить на рельеф местности |
| 25 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить проект в соответствии с действующими нормами. |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов (не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) | Проектом предусмотреть установку счетчика учета тепла, в водомерной предусмотреть счетчик учета холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, в электрощитовой счетчик учета электроэнергии. |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда) | Не требуется. |
| 28 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) | Выполнить согласно действующим нормам |
| 29 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Выполнить согласно действующим нормам |
| 30 | Требования к разделу «Проект организации строительства» | Раздел «ПОС» выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с изменениями) и другими нормами. Для получения разрешения на строительство объекта Заказчик согласовывает раздел «ПОС» с Администрацией Уфимского района района РБ. |
| 31 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, строений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей (коммуникаций) расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | Выполнить работы по техническому обследованию строительных конструкций объекта для определения и оценки состояния конструкций зданий, качества строительно-монтажных работ и фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность здания и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации. |
| 32 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя (указываются при необходимости) | Не требуется |
| III.Иные требования к проектированию |
| 33 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с учетом функционального назначения объекта) | Стадию «Рабочая документация» разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 (с изменениями) и другими нормативными документами. |
| 34 | Требования к подготовке сметной документации (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) | Сметную документацию разработать в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в объеме необходимом для завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, а также получения положительного заключения органов государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства. Состав и оформление сметной документации выполнять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектировщик в соответствии с заданием на проектирование и действующими сметными нормативами, используемыми при определении сметной стоимости строительства, разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет; - объектные сметы; - локальные сметы. Сметная документация разрабатывается базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 редакция 2014 г. с И2(6)) Республики Башкортостан, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости, сообщаемыми письмами Минстроя России на дату выдачи сметной документации. Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, а также оборудования, определять по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ). Стоимость материалов, изделий и конструкций, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в ТССЦ, включать на основании данных конъюнктурного анализа, проведенного Проектировщиком и содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков, согласованного Застройщиком. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базисный уровень цен осуществлять с использованием индексов, сообщаемых Минстроем России, на дату выдачи сметной документации: для материалов, изделий и конструкций – индексом на СМР; для оборудования – индексом на оборудование. Обосновывающие отпускную цену документы должны содержать (минимальные требования): реквизиты организации, предоставившей обосновывающий документ (наименование, адрес, контактные данные, ИНН, банковские реквизиты); -уровень ценовых показателей (месяц, год); -расшифровку включенных в стоимость затрат и условий поставки (отпускная цена опт/розница, транспортные затраты, тара, комплектация, сервисные расходы, НДС и т.п.) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Обосновывающие отпускную цену документы должны содержать информацию, актуальную на момент подготовки сметной документации. В сметную документацию в сводный сметный расчет общей стоимости строительства объекта включить: - затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений переносу их в натуру и закреплению пунктами (знаками); - затраты на снос зданий, строений и сооружений, зелёных насаждений; - затраты на вынос (демонтаж) магистральных инженерных сетей и коммуникаций, объектов энергетического хозяйства и иных инженерных сетей и коммуникаций попадающих под пятно застройки объекта, определить техническими условиями и проектом; - затраты на подготовку строительной площадки, вертикальную планировку земельного участка; - затраты на сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ (ГПЗУ, технические условия, справки, заключения, согласования с заинтересованными организациями и службами); - затраты на проектно-изыскательские работы; - затраты на проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости; - затраты на изготовление технических паспортов, на выполнение работ по технической инвентаризации построенного здания столовой, строений, наружных инженерных сетей и коммуникаций; - затраты на замеры плотности радона, радиологическое обследование объекта; - затраты на пусконаладочные работы «вхолостую» на основании разработанных Подрядчиком локальных сметных расчетов; - затраты на содержание службы дирекции (технического надзора) за строительством объекта; - затраты на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям и коммуникациям (по письмам и договорам от Заказчика); - на временные здания и сооружения согласно МДС; - на производство работ в зимнее время согласно МДС; - затраты коммунальных и эксплуатационных служб - затраты на ведение авторского надзора проектной организации за строительством объекта — 0,2% согласно МДС; - на непредвиденные работы (расходы) — 2%. |
| 35 | Требования к разработке специальных технических условий (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009г N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | Разработка специальных технических условий не требуется |
| 36 | Необходимость проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости | Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов*» (с изменениями на 22.10.2018) необходимо передать на рассмотрение в государственную экспертизу сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости и передать заключение в электронном виде Заказчику. |
| 37 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов) | Не требуется |
| 38 | Требования о применении технологий информационного моделирования (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования) | Не требуется |
| 39 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Документация предоставляемая Заказчику: Работы по техническому обследованию строительных конструкций объекта - 2 экз. Стадия «Рабочая документация»: - в бумажном виде в количестве 4 (четырех) экз. (дополнительные экземпляры разделов рабочей документации по отдельному договору); - в электронном виде на CD-R-диске, в соответствие с листом «Состав проекта» в не редактируемом варианте в виде сканированных копий томов (разделов) с титульным листом, с подписями исполнителей, ГИПа, директора, представить в формате PDF, сметную документацию в электронном виде представить в программах «Grand-Smeta» и «Excel». Введение авторского надзора за строительством объекта, по отдельному договору (контракту), затраты на проведение авторского надзора проектной организации за строительством объекта принять 0,2% от полной сметной стоимости объекта включить в ССР (осн. п. 4.91 МДС 81-35.2004 от 09.03.2004 с изменениями). |